SIA” Matrix”

Ekspluatācijas noteikumi

Garantijas talons

Gaisa sausinātāji

BDH-20L | BDH-30L | BDH-35L

Pirms sausinātāja ekspluatācijas uzsākšanas rūpīgi
izpētiet šos noteikumus un uzglabājiet tos pieejamā vietā.

2 	Saturs

2 	Izmantotie apzīmējumi

3 	Drošības noteikumi

4 	Sausinātāja uzbūve

5 	Iekārtas vadība

7 	Iekārtas sagatavošana darbam

7 	Iekārtas ekspluatācija

8 	Apkope un apkalpošana

9 	Bojājumu meklēšana un novēršana

9 	Ekspluatācijas termiņš

9 	Utilizācijas noteikumi

9 	Izstrādājumu sertifikācija

13	Garantijas talons

Izmantotie apzīmējumi

UZMANĪBU!

Prasības, kuru neievērošana var radīt nopietnas traumas vai letālu iznākumu.

PIESARGIETIES!

Prasības, kuru neievērošana var radīt smagas traumas vai nopietnu iekārtas bojājumu.

PIEZĪME:

1. Ja bojāts strāvas padeves kabelis, tas ir jānomaina ražotājam vai autorizētam servisa dienestam vai citam kvalificētam speciālistam, lai izvairītos no nopietnām traumām.
2. Pēc sausinātāja uzstādīšanas elektriskajai kontaktdakšai ir jāatrodas pieejamā vietā.

3. Nebojātās pults baterijas ir jānomaina.

Drošības noteikumi 	3

Drošības noteikumi

PIESARGIETIES!

Lai izvairītos no iekārtas bojājumiem un Jūsu garantijas anulēšanas, pirms darba uzsākšanas pēc transportēšanas vismaz 2 stundām pirms ekspluatācijas novietojiet sausinātāju vertikālā stāvoklī (kā attēlots uz apvāka).

PIESARGIETIES!

• Nepieslēdziet un neatslēdziet kondicionētāju no elektriskās strāvas tīkla, izņemot kontaktdakšu no kontaktligzdas, izmantojiet spiedpogu Iesl./izsl.
• Nebāziet nepiederīgus priekšmetus sausinātāja gaisa ieplūdes režģos. Tas ir bīstami, jo ventilators griežas ļoti ātri.
• Neļaujiet bērniem spēlēties ar sausinātāju.

UZMANĪBU!

• Iekārtu ir jāpieslēdz pie atsevišķa elektriskās strāvas padeves avota 220-240 V, 50 Hz. Nav pieļaujama citu iekārtu pieslēgšana pie šī avota.

• Pirms tīrīšanas vai tehniskās apkopes uzsākšanas, kā arī ilgstoša darba pārtraukuma gadījumā atslēdziet iekārtu un izņemiet kontaktdakšu no kontaktligzdas.

• Lai izvairītos no ūdens noplūdes, spēcīga trokšņa un tamlīdzīgi, uzstādīsiet iekārtu uz līdzenas virsmas.

• Pirms iekārtas gaisa ieplūšanas un gaisa izplūšanas atverēm atstājiet brīvu telpu, kuras platums nav mazāks par 20 cm.

• Augstas žāvēšanas efektivitātes nodrošināšanai aizveriet apkalpojamās telpas logus un durvis. Logus un durvis vajag atvērt tikai tādēļ, lai izvēdinātu telpu.
• Pārvietojot iekārtu, ievērojiet īpašu piesardzību. Nesitiet un nenolieciet to, neļaujiet tai nokrist.

• Lai izvairītos no elektriskās strāvas trieciena, elektriskās strāvas padeves kabeļa nomaiņu ir jāveic tikai kvalificētiem servisa centra speciālistiem.

4 	Sausinātāja uzbūve

Sausinātāja uzbūve

Modeļi BDH-20L, BDH-30L

1. Gaisa izplūšanas režģis.
2. Vadības panelis.
3. Tvertne kondensāta uzkrāšanai.
4. Skrituļi iekārtas pārvietošanai.
5. Rokturis iekārtas pārvietošanai.
6. Gaisa ieplūšanas režģis ar filtru.
7. Atvere nepārtrauktai kondensāta aizvadīšanai.

Modelis BDH-35L

1. Gaisa izplūšanas režģis.
2. Vadības panelis.
3. Tvertne kondensāta uzkrāšanai.
4. Skrituļi iekārtas pārvietošanai.
5. Rokturis iekārtas pārvietošanai.
6. Gaisa ieplūšanas režģis ar filtru.
7. Atvere nepārtrauktai kondensāta aizvadīšanai.

Tehniskās īpašības:

| Modelis | BDH-20L | BDH-30L | BDH-35L |
| --- | --- | --- | --- |
| Žāvēšanas ražīgums, l/diennaktī | 20,0 | 30,0 | 35,0 |
| Tvertnes tilpums kondensāta uzkrāšanai, l | 6,5 | 6,5 | 8,0 |
| Patērējamā jauda (atdzesēšana), W | 320 | 550 | 550 |
| Strāvas padeves spriegums, (V/Hz) | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
| Darba strāva, А | 1,5 | 2,5 | 2,5 |
| Gaisa patēriņš (min-maks), m3/stundā 210 210 280 |
| Trokšņa līmenis (min-maks), dB(А) | 45 | 45 | 48 |
| Dzesējošā viela | R134A | R134A | R134A |
| Iekārtas izmēri, mm | 390x612x274 | 390x612x274 | 380x580x315 |
| Tīrsvars, kg | 18,0 | 22,0 | 23,0 |
| Ieteicamā platība, m2 | 14–20 | 15–30 | 18–40 |

Iekārtas vadība 	5

Iekārtas vadība

Modeļi BDH-20L, BDH-30L

1. Iekārtas ieslēgšanas/izslēgšanas spiedpoga "ON/ OFF".

Piespiežot šo spiedpogu, iekārta tiek ieslēgta un izslēgta.
2. Kondensāta savākšanas tvertnes piepildīšanas indikators "FULL WATER".

Iekārtas darba procesā mitrums no gaisa tiek absorbēts un uzkrājas kondensāta savākšanas tvertnē. Kad tvertne ir piepildīta ar ūdeni, uz paneļa aizdegas indikators "FULL WATER" un iekārta automātiski atslēdzas. Iekārtas darba atsākšanai izņemiet tvertni un izlejiet no tās ūdeni. Pēc tam nolieciet tvertni iepriekšējā vieta un piespiediet spiedpogu "ON/OFF". Aparāts atkal sāks darboties.
3. Temperatūras indikators "ROOM TEMP".

Rāda telpā esošo gaisa temperatūru.

4. Esošā mitruma līmeņa indikators "ROOM HUMIDITY".
Indikators rāda, kāds mitruma līmenis telpā ir šobrīd. Cilvēkam labvēlīgs mitruma līmenis ir 60%.

5. Displejs.

Darba procesā uz displeja tiek attēloti šādi indikatori:

1 - attēlo esošo mitruma līmeni telpā no 30 līdz 90%

2 - attēlo gaisa temperatūru telpā.

3 - taimera indikators: rāda, pēc cik ilga laika iekārta automātiski atslēgsies (no 1 līdz 12 stundām).

4 – „DEFROST” (atkausēšanas) funkcijas indikators: rāda, ka iekārta darbojas atkausēšanas režīmā (nepieciešamā aizsardzības funkcija, ja gaisa temperatūra ir zemāka par 12°C; nav ieteicams izmantot iekārtu, ja gaisa temperatūra ir zemāka par 5°C).

5 - indikators rāda, ka tvertne kondensāta uzkrāšanai ir pilna, iekārta automātiski atslēdzas.

6 – ventilatora rotācijas maza ātruma indikators.

7 - ventilatora rotācijas liela ātruma indikators.

8 - uzstādītā mitruma līmeņa indikators
(no 30 līdz 80%)

6. Uzstādītā mitruma līmeņa indikators "SET HUMIDITY".
Indikators attēlo lietotāja uzstādīto mitruma līmeni telpā no 30 līdz 80%. Cilvēkam labvēlīgs mitruma līmenis ir 60%.

7. Taimera "TIMER" spiedpoga.

Uzspiežot šo spiedpogu, tiek aktivizētas darbības iekārtas atslēgšanai. Lai uzstādītu iekārtas atslēgšanas laiku, turpiniet spiest spiedpogu "TIMER", ar katru uzspiešanu pieliekot klāt 1 stundu laika (no 1 līdz 12 stundām) stunda. Pēc tam, kad izvēlēts laiks atslēgšanai, pārstājiet spiest spiedpogu un pēc 7-10 sekundēm taimeris tiks aktivizēts.

Taimera atslēgšanai no jauna piespiediet spiedpogu "TIMER" un, spiežot to pašu spiedpogu, uzstādiet laiku uz "00". Pēc 7-10 sekundēm taimeris atslēgsies.

6 	Iekārtas vadība

8. Mitruma līmeņa uzstādīšanas spiedpogas „Adjust". Ar šo spiedpogu palīdzību var uzstādīt sausināšanas iekārtas jaudu. Uzspiežot taustiņus „uz leju" un „uz augšu", uz displeja tiek izgaismots gaisa relatīvā mitruma līmenis. Iespējamais relatīvā mitruma uzstādīšanas diapazons ir no 35% līdz 80%. Jo zemāks ir uzstādītais skaitlis, jo augstāka ir sausināšanas iekārtas jauda un zemāks mitruma līmenis telpā. Ja nepieciešams sasniegt minimālo mitruma līmeni, vajag izvēlēties ciparu "35", ja nepieciešams saglabāt augstu mitrumu - "80".

9. Spiedpoga ventilatora rotācijas ātruma izvēlei "FAN".
Šī spiedpoga kontrolē ventilatora rotācijas ātrumu un, attiecīgi, sausināšanas iekārtas jaudu: jo ātrums lielāks, jo lielāka sausināšanas produktivitāte. Šim modelim ir 2 ātrumi: mazs un liels. Līdz ar katru spiedpogas uzspiešanu ātrums mainās.

Modelis BDH-35L

1. Tvertnes piepildīšanas ar kondensātu indikators „FULL WATER".

Šis indikators rāda, ka tvertne kondensāta savākšanai ir pilna, iekārta automātiski atslēdzas.

Darbības atjaunošanai nepieciešams izņemt tvertni no iekārtas, izliet ūdeni, ielikt tvertni atpakaļ un uzspiest ieslēgšanas/izslēgšanas spiedpogu „ON/OFF".

2. Displejs ar temperatūras / taimera indikatoru.
Darba procesā uz displeja pastāvīgā režīmā tiek parādīta gaisa temperatūra telpā.
Uzstādot taimeri uz displeja tiek parādīts laiks, pēc kura iekārta automātiski atslēgsies (no 1 līdz 12 stundām).

3. Displejs ar esošā un uzstādīta mitruma līmeņa indikatoru.

Darba procesā uz displeja pastāvīgā režīmā tiek attēlots esošais mitruma līmenis telpā. Vai arī, gadījumos, darbā ir traucējumi, tad kļūdas kods. Uzstādot nepieciešamo mitruma līmeni, uz displeja tiek parādīts lietotāja uzstādītais mitruma līmenis (no 30 līdz 90 %).

Cilvēkam labvēlīgs mitruma līmenis ir 60%.

4. Atkausēšanas aizsargrežīma indikators 
„DEFROST"
„DEFROST” (atkausēšanas) funkcijas indikators: rāda, ka iekārta darbojas atkausēšanas režīmā (nepieciešamā aizsardzības funkcija, ja gaisa temperatūra ir zemāka par 12°C; nav ieteicams izmantot iekārtu, ja gaisa temperatūra ir zemāka par 5°C).

5. Iekārtas ieslēgšanas/izslēgšanas spiedpoga "ON/OFF".
Piespiežot šo spiedpogu, iekārta tiek ieslēgta un izslēgta.

6. Taimera "TIMER" spiedpoga / Mitruma līmeņa uzstādīšanas spiedpoga palielināšanas virzienā.

Piespiežot šo spiedpogu, tiek aktivizēta taimera darbība iekārtas atslēgšanai. Tādēļ, lai uzstādītu iekārtas atslēgšanas laiku, turpiniet spiest spiedpogas

Iekārtas sagatavošana darbam 	7

„6" un „7", ar katru uzspiešanu tiks pielikta (spiedpoga „6") vai atņemta (spiedpoga
„7") 1 stunda laika (no 1 līdz 12 stundām).

Pēc tam, kad izvēlēts atslēgšanas laiks, pārstājiet spiest spiedpogas un pēc
7-10 sekundēm taimeris tiks aktivizēts. Iedegsies indikators "11" darba režīmam pēc taimera.
Taimera atslēgšanai no jauna uzspiediet spiedpogu „TIMER" un uzstādiet laiku uz „00". Pēc 7-10 sekundēm taimeris atslēgsies, un indikators "11" darba režīmam pēc taimera nodzisīs.

7. Nepieciešamā mitruma līmeņa uzstādīšanas spiedpoga "HUMIDITY" / mitruma līmeņa uzstādīšanas spiedpoga samazināšanas virzienā.

Indikators parāda lietotāja uzstādīto mitruma līmeni telpā no 30 līdz 80%. Cilvēkam labvēlīgs mitruma līmenis ir 60%.

8. Spiedpoga ventilatora rotācijas ātruma izvēlei "FAN".
Šī spiedpoga kontrolē ventilatora rotācijas ātrumu un, attiecīgi, sausināšanas iekārtas jaudu: jo ātrums lielāks, jo lielāka sausināšanas produktivitāte. Šim modelim ir 2 ātrumi: mazs un liels. Līdz ar katru spiedpogas uzspiešanu ātrums mainās.

9. Ventilatora rotācijas liela ātruma indikators.
Indikators rāda, ka ventilators griežas ar lielu ātrumu.

10. Ventilatora rotācijas maza ātruma indikators
Indikators rāda, ka ventilators griežas ar mazu ātrumu.

11. Iekārtas darba režīma pēc taimera indikators.

Indikators rāda, ka iekārta darbojas taimera režīmā un pēc uzstādītā laika perioda automātiski atslēgsies.

Iekārtas sagatavošana darbam

1. Ielieciet iekārtas elektrotīkla kabeļa kontaktdakšu elektriskās strāvas padeves tīkla kontaktligzdā ar atbilstošiem parametriem. Uzspiediet spiedpogu IESL/ IZSL.

2. Pārliecinieties, ka tvertne ir uzstādīta pareizi. Ja tvertne ir piepildīta ar ūdeni vai nepareizi uzstādīta, tad "FULL WATER" indikators mirgos, un aparāta ieslēgšana šajā gadījumā nebūs iespējama.

3. Aparāta atslēgšanai atkārtoti piespiediet spiedpogu IESL/ IZSL. "POWER" indikators nodzisīs, un iekārta tiks atslēgta. (Pie īslaicīgas atslēgšanas kontaktdakšu nevajag izņemt no kontaktligzdas).

Iekārtas ekspluatācija

Kondensāta noliešana

1. Piepildot tvertni, iedegas indikators
"FULL WATER". Aparāts atslēdzas.

2. Neizņemiet tvertni ja iekārta darbojas. Tas var novest pie ūdens izplūšanas.

3. Noturot tvertni ar abām rokām, pavelciet to uz sevi un pilnībā izņemiet to no iekārtas korpusa.

4. Nolejiet ūdeni un attīriet tvertni, pēc tam uzstādiet to sākotnējā pozīcijā.

5. Iekārta ieslēgsies tikai tajā gadījumā, ja tvertne ir uzstādīta pareizi.

8 	Apkope un apkalpošana

Kondensāta nepārtraukta novadīšana

kondensāta nepārtrauktai novadīšanai izmantojiet šļūteni ar iekšējo diametru 16 mm.

1. Ar skrūvgrieža vai cita instrumenta palīdzību noņemiet aizbāzni, kas atrodas uz iekārtas sānu (vai aizmugures) paneļa (lai izvairītos no traumām nenoņemiet aizbāzni ar rokām), pēc tam ielieciet atverē šļūteni un pievienojiet to pie īscaurules.

2. Šļūtenei jābūt novietotai vienmērīgi, bez izliekumiem.

3. Nodrošiniet kondensāta noteci.

Apkope un apkalpošana

• Uz gaisa ieplūšanas un gaisa izplūšanas režģa var uzkrāties putekļi, tādēļ regulāri veiciet iekārtas tīrīšanu.

• Tīrīšanai izmantojiet mīkstu kokvilnas audumu, kas ir samitrināts siltā ziepju šķīdumā.
• Lai izvairītos no iekārtas sabojāšanas un elektriskās strāvas trieciena, nelejiet uz to ūdeni.
Ja gaisa filtrs ir piesārņots ar putekļiem, samazinās gaisa patēriņš, un samazinās iekārtas ražīgums. Ieteicams pārbaudīt un tīrīt gaisa filtru reizi 2 nedēļās. Pirms tīrīšanas, lai izvairītos no elektriskās strāvas trieciena, obligāti atslēdziet iekārtu no elektriskās strāvas tīkla.
Tīrīšanas veikšanai izpildiet visas shēmā norādītās darbības:

Kompresora automātiskā aizsardzība Kompresors pēc atslēgšanas ieslēdzas ar 3 minūšu aizkavēšanos (aizsardzības funkcija pret biežām iedarbināšanām). Tas ir, ja ieslēgt iekārtu uzreiz pēc atslēgšanas, tad tā sāks darboties tikai pēc 3 minūtēm.

Aizsardzība pret aizsalšanu

Kad iztvaicētājs pārklājas ar sarmu, regulators automātiski ieslēdz atkausēšanas režīmu.

Montāža

Lai izvairītos no ūdens noplūdes, spēcīga trokšņa un tamlīdzīgi, uzstādiet iekārtu uz līdzenas virsmas. Pirms iekārtas gaisa ieplūšanas un gaisa izplūšanas atveres atstājiet brīvu telpu, kuras platums nav mazāks kā 20 cm.

Iekārtas pārvietošana

1. Pirms iekārtas pārvietošanas atslēdziet to, izņemiet kontaktdakšu no kontaktligzdas un izlejiet ūdeni no tvertnes.

2. Ērtākai pārvietošanai iekārta ir uzstādīta uz skrituļiem. Pacelt iekārtu vajag diviem cilvēkiem. Pie pacelšanas iekārtu vajag turēt pie pamatnes.
3. Pirms iekārtas ieslēgšanas pārliecinieties, ka tvertne ir uzstādīta pareizi.

Bojājumu novēršana 	9

Pirms ilgstoša pārtraukuma darbā.

1. Iztīriet un izžāvējiet tvertni.

2. Iztīriet neilona filtra,  gaisa ieplūšanas un gaisa izplūšanas režģus.

3. Ar kaut ko nosedziet iekārtu, aizsargājot to no putekļiem. Uzglabājiet iekārtu sausā un vēsā vietā.

Bojājumu meklēšana un novēršana

| Bojājums | Cēlonis | Novēršanas veids |
| --- | --- | --- |
| Iekārta nedarbojas | 1. Atslēgta elektrības padeve 2. Kontaktdakša nav pieslēgta pie kontaktligzdas 3. Tvertne ir nepareizi uzstādīta vai nepareizi aizpildīta ar ūdeni 4. Iedarbojusies aizsardzība pret sasalšanu | Ieslēdziet elektriskās strāvas padevi Ielieciet kontaktdakšu kontaktligzdā Nolejiet ūdeni un pareizi uzstādiet tvertni Atkausēšanas cikla beigās automātiski ieslēgsies žāvēšanas režīms |
| Nepietiekama ražošanas jauda | 1. Aizsērējis neilona filtrs 2. Telpā ir atvērti logi un durvis 3. Nepiederīgu priekšmetu atrašanās blakus gaisa izplūšanas vai gaisa ieplūšanas atverēm | Izskalojiet neilona filtru Aizveriet logus un durvis Novāciet nepiederīgos priekšmetus no gaisa izplūšanas vai gaisa ieplūšanas atverēm |
| Spēcīgs troksnis | 1. Iekārta ir nestabili uzstādīta 2. Aizsērējis filtrs | Pareizi uzstādiet iekārtu Attīriet neilona filtru |

UZMANĪBU!

Ja nav izdevies novērst bojājumu, vērsieties servisa centrā. Nemēģiniet patstāvīgi remontēt iekārtu.

Ekspluatācijas termiņš

Iekārtas ekspluatācijas termiņš ir 10 gadi ar nosacījumu, ja tiek ievēroti attiecīgie uzstādīšanas un ekspluatācijas noteikumi.

Utilizācijas noteikumi

Pēc kalpošanas laika beigām iekārta ir jāutilizē atbilstoši tām normām, noteikumiem un paņēmieniem, kas darbojas utilizācijas vietā.

Izstrādājumu sertifikācija

Prece izplatītājs:

SIA” Matrix” ,

LV40003777324

Rīga,Bruņinieku iela 87

Tel.67275150

Fax.67275152

Mob.29232320

Mail. kondic87@inbox.lv

Autorizētais serviss:

SIA”Inženiercentrs komforts” Rīga,Terbatas iela 74.             Tel.67846190,67846189 mob.29496001,29424943                         Fax 67846191,67846193 aivars@inzeniercentrskomforts.lv

# Text boxes

1. Filtra tīrīšana ar mīkstu kokvilnas audumu, kas samitrināts ziepju šķīdumā.

2. Filtra tīrīšana

Filtra izņemšana