## Технические параметры

|  | BSWI-09HN1 | BSWI-12HN1 | BSWI-18HN1 | BSWI-24HN1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность (охлаждение/обогрев), кВт | 2,7 (1,5-3,2) / 2,8 (1,4-3,3) | 3,3 (1,4-3,5) / 3,5 (1,1-3,8) | 5 (1,8-5,2) / 5,1 (1,8-5,3) | 6,7 (1,7-7,1) / 6,8 (1,4-7,1) |
| Производительность (охлаждение/обогрев) BTU | 9000/9500 | 11300/12000 | 17000/17400 | 22800/23200 |
| Класс энергоэффективности (EER/COP) | A/А (3,21/3,61) | A/А (3,21/3,61) | A/А (3,21/3,62) | A/А (3,21/3,62) |
| Расход воздуха (внутренний/внешний) м3/ч | 420/1800 | 530/1800 | 650/2000 | 1150/2700 |
| Уровень шума внутреннего блока дБ(А) | 27 | 29 | 34 | 37 |
| Напряжение питания В,Гц,Ф | 220-240, 50, 1 |
| Номинальная мощность (охлаждение/обогрев) кВт | 0,82/0,76 | 1,03/0,96 | 1,59/1,41 | 2,07/1,88 |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ) мм | 802x265x190 | 802x265x190 | 880x286x203 | 1080x300x220 |
| Размеры внешнего блока (ШхВхГ) мм | 760x540x260 | 760x540x260 | 790x548x277 | 800x300x690 |
| Размеры упаковки внутреннего блока (ШхВхГ) мм | 885x325x275 | 885x325x275 | 935x345x275 | 1160x365x285 |
| Размеры упаковки внешнего блока (ШхВхГ) мм | 880x600x370 | 880x600x370 | 910x600x385 | 940x750x420 |
| Вес нетто/брутто внутреннего блока кг | 7.9/9.1 | 8.3/9.5 | 9.4/10.9 | 13.8/15.6 |
| Вес нетто/брутто внешнего блока кг | 30.2/32.8 | 30.4/33 | 35.8/38.2 | 48.9/51.6 |
| Диаметр труб (жидкость/газ) дюйм | 1/4" / 3/8" | 1/4" / 3/8" | 1/4" / 1/2" | 3/8" / 5/8" |
| Масса предзаправленого хладагента г | 700 | 830 | 1150 | 1850 |
| Диапазон рабочих температур | -15°С/+43°С |