- Sadzīves siltumsūknis. Pielāgots darbam apsildīšanas režīmā ziemeļu valstīs;

- Efektīvas darbības temperatūras diapazons no -25°C līdz +48°C;

- Speciāls darbības algoritms, kas nodrošina stabilu un efektīvu darbību zemo temperatūru apstākļos, Intelektuālā atsaldēšana, kompresora un paliktņa apsilde, ārējā bloka ventilatora ātruma regulators;

- Intelektuāla atkausēšanas sistēma. Atkausēšanas procesa sākums un beigas notiek pēc temperatūras sensoriem;

- Intelektuāla autorestarta sistēma. Pirms palaišanas tiek noteikti barošanas parametri;

- Augstākā energoefektivitātes klase. Energotaupīgā komplektācija pēc tipa A++ Energoefektivitātes klase – Generation IV;

- “G-Matrik” tehnoloģija – kompresora laidena un stabila darbība zemāko frekvenču apstākļos (1 Hz);

- Paaugstināts darbības resurss;

- Komfortā miega režīms SLEEP. Klusa darbība saskaņā ar speciālu programmu automātiskajā režīmā 8 stundu garumā. Nodrošina maksimāli labvēlīgus temperatūras apstākļus komfortam miegam;

- Bezpārtrauces darbība diapazonā 95V-260V. Inovatīvs, mazgabarīta transformators;

- 24 stundu ieslēgšanas un izslēgšanas taimeris;

- Jūsu mājas aizsardzība pret nosalšanu: funkcija “+8 grādi”.