## Описание

BPPC-12HD — новая модель мобильного кондиционера воздуха. Кондиционер работает на охлаждение, обогрев, вентиляцию, осушение, оснащен механической панелью управления, имеет две скорости вращения вентилятора. Прибор не нуждается в отводе конденсата, влага в виде водяного пара автоматически выводится наружу вместе с теплым воздухом через воздуховод. При высоком уровне влажности понадобится дополнительный отвод конденсата, на панели загорится индикатор «FULL». В этом случае используется емкость для сбора конденсата у основания прибора.

## Конструкция

Экономичность и доступность новых мобильных кондиционеров BALLU достигнуты благодаря гениальности простой конструкции прибора. Воздуховод кондиционера переставляется слева направо. В зависимости от потребностей пользователя теплый или холодный воздух может выбрасываться на улицу.

В конструкции предусмотрены также механический термостат и двухскоростной вентилятор. Кондиционер оборудован удобными роликами для перемещения. Поставляется в комплекте со шлангом выброса воздуха.

## Панель управления

Панель управления мобильного кондиционера содержит функциональный переключатель режимов работы и соответствующие индикаторы, позволяющие задавать определенные условия эксплуатации и контролировать работу прибора для достижения оптимального комфорта.

## Режимы работы

Мобильный кондиционер Ballu BPPC-12HD может работать в режимах охлаждения, обогрева и осушения воздуха, а также в режиме вентиляции.

## Охлаждение и Обогрев

Для включения кондиционера на обогрев необходимо установить шланг на сторону, на которую указывает значок «снежинка» на панели управления.

Для включения кондиционера на охлаждение необходимо установить шланг на сторону, на которую указывает значок «солнце» на панели управления.

## Осушение

При работе кондиционера в режиме охлаждения или обогрева осушение воздуха происходит автоматически. Для модели BPPC-07H до 30 л/сутки (При условии, что температура воздуха в помещении 30°С, влажность воздуха 80%). Для того, чтобы кондиционер осушал воздух, необходимо установить шланг на ту сторону, на которую указывает значок «солнце» на панели управления.

## Отличительные особенности

- охлаждение + обогрев + осушение + вентиляция

- двухскоростной вентилятор

- автоматическое испарение конденсата

- простая установка и монтаж

- современный дизайн

## Преимущества

Главное преимущество мобильного кондиционера Ballu заключается в его универсальности использования (охлаждение, обогрев, вентиляция, осушение) и отсутствии необходимости в специализированном трудоемком монтаже, что позволяет быстро и легко установить прибор в любом удобном для пользователя месте помещения.

## Монтаж

Кондиционер помещается на ровное и просторное место на расстояние не менее 50 см от стен и других предметов. Присоединение шланга, надежное закрепление раструбов и установка патрубка обеспечивают отвод теплого воздуха за пределы обслуживаемого помещения.

## Применение

Мобильный кондиционер Ballu BPPC-012HD широко используется в помещениях, где необходима его мобильность и постоянное передвижение, в частности, на даче, в загородном доме, съемной квартире и т.д.

Также это оптимальное решение в случае, когда сложно или даже невозможно установить стандартную сплит-систему (например, в некоторых офисах).

## Уход за прибором

По мере загрязнения наружную поверхность кондиционера следует протирать тканью, смоченной в нейтральном растворе, а остатки влаги удалять сухой салфеткой.

Не реже одного раза в две недели необходимо очищать воздушные фильтры, удаляя пыль при помощи пылесоса и промывая в теплой воде с добавлением моющего средства.

При уходе за кондиционером нельзя пользоваться бензином, растворителями и другими химически активными средствами.

## Рекомендации

Во избежание перегрева не закрывайте работающий кондиционер. При подключении данного прибора к электросети не пользуйтесь переходниками и удлинителями. Для обеспечения надежной работы компрессора не наклоняйте корпус устройства.

# Мобильный кондиционер Ballu BPPC-12НD серия AIR MASTER

| Мощность охлаждения | 12000 BTU (3500 Вт) |
| --- | --- |
| Мощность обогрева | 12000 BTU (3500 Вт) |
| Напряжение питания | 220-240 В ~ 50 Гц |
| Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев) | 1480/1300 Вт |
| Тип фреона | R410А |
| Номинальный ток (охлаждение/обогрев) | 6,4/5,6 А |
| Степень защиты | IP20 |
| Класс электрозащиты | I класс |
| Класс энергоэффективности | В |
| Уровень шума | 56 дБ(А) |
| Расход воздуха | 420 м3/ч |
| Производительность по осушению | 60 л/день |
| Размеры прибора | 300 x 505 x 778 мм |
| Размеры в упаковке | 330 x 550 x 813 мм |
| Вес нетто | 29,5 кг |
| Вес брутто | 31,5 кг |

Tehniskie parametri

| Dzesēšanas jauda | 12000 BTU (3500 W) |
| --- | --- |
| Sildīšanas jauda | 12000 BTU (3500 W) |
| Spriegums | 220-240 В ~ 50 Hz |
| Patērējamā jauda (dzesēšanas/sildīšana) | 1480/1300 W |
| Hladaģents | R410А |
| Nominālā strāva (dzesēšana/sildīšana) | 6,4/5,6 А |
| Aizsardzības klase | IP20 |
| Elektroaizsardzības klase | I klase |
| Energoefektivitātes klase | В |
| Trokšņu līmenis | 56 dB |
| Gaisa daudzums | 420 м3/h |
| Sausināšanas jauda | 60 l/dienā |
| Izmēri | 300 x 505 x 778 мм |
| Iesaiņojuma izmēri | 330 x 550 x 813 мм |
| Svars,neto | 29,5 kg |
| Svars,brutto | 31,5 kg |