### Описание модели

EACM-14 ES/FI/N3 — новый мобильный кондиционеров с функцией очистки воздуха. Кондиционеры серии Air Gate - самые тихие среди мобильных кондиционеров в линейке Electrolux и одни из самых тихих на российском рынке (максимальный уровень шума до 45 дБА, что соответствует санитарным нормам ГОСТ).

Кондиционер работает на охлаждение, вентиляцию, осушение, оснащен панелью управления, имеет три скорости вращения вентилятора и оснащён ИК пультом дистанционного управления, интегрированным в корпус. Прибор не нуждается в отводе конденсата, влага в виде водяного пара автоматически выводится наружу вместе с теплым воздухом через воздуховод. На случай повышенной влажности в кондиционере имеется вторая встроенная вспомогательная дренажная помпа. Кондиционер оснащен керамическим нагревательным элементом, который за счет своей невысокой температуры и большой площади теплоотдачи не сжигает кислород и не снижает уровень влажности воздуха. Прибор выполнен в ультрасовременном дизайне, соответствующем духу и ритму нашего времени, что подчеркивает яркую индивидуальность интерьера и тонкий вкус его обладателя.

Мобильный кондиционер оснащен панелью управления для установки необходимых параметров работы. На задней стороне прибора находятся моющийся воздушный фильтр — фильтр испарителя и конденсатора, моющийся HAF фильтр 3M™, а также встроенная дренажная помпа для аварийного отвода конденсата, шнур питания, гофрированный шланг для выброса воздуха, соединитель шланга, воздуховыпускное сопло.

В конструкции предусмотрены также электронный термостат, трехскоростной вентилятор и 24-часовой таймер на включение/отключение. Кондиционер оборудован удобными роликами для перемещения. Поставляется в комплекте со шлангом выброса воздуха (длиной 1,3 м) и пультом ДУ.

Отличительные особенности:

- охлаждение+ осушение + вентиляция

- трехскоростной вентилятор

- автоматическое удаление конденсата

- простая установка и монтаж

- ультросовременный дизайн

- система фильтрации Air Gate: Ионизатор + HAF фильтр 3M™

- автоматический режим работы

- инновационный пульт ДУ, интегрированный в корпус кондиционера

- таймер 24 часа

### Фото пульта прибора

Увеличить

Увеличить

### Характеристики

| Модель | EACM-14ES/FI/N3 |
| --- | --- |
| Средняя площадь помещения, м2 | 38 |
| Производительность (охлаждение), BTU/h | 14000 |
| Потребляемая мощность, Вт | 1100 |
| Напряжение, В/Гц | ~220-240/50 |
| Сила тока, А | 5 |
| EER/Класс энергоэффективности, Вт | 2,61 |
| Класс энергоэффективности | А |
| Тип фреона | R410A |
| Термостат, °С | 16-32 |
| Уровень звукового давления (макс/мин.), дБА. | 54/46 |
| Циркуляция воздуха (внутренний блок), м3/мин. | 420 |
| Габаритные размеры, мм | 496x399x855 |
| Размер упаковки, мм | 520x445x1110 |
| Вес (нетто/брутто), кг | 37 / 41,5 |

### Tehniskie raksturlielumi

| Modelis | EACM-14ES/FI/N3 |
| --- | --- |
| Vidējā telpas platība, м2 | 38 |
| Ražība (dzesēšana), BTU/h | 14000 |
| Patērējamā jauda, W | 1100 |
| Spriegums, V/Hz | ~220-240/50 |
| Strāvas stiprums, А | 5 |
| EER/Energoefektivitātes koeficents, W | 2,61 |
| Eneroefektivitātes klase | А |
| Hladaģents | R410A |
| Tempretūra, °С | 16-32 |
| Trokšņu līmenis (max/min.), dB. | 54/46 |
| Gaisa daudzums (iekšējais bloks), м3/min. | 420 |
| Izmēri ,mm | 496x399x855 |
| Iesaiņojuma izmērs, mm | 520x445x1110 |
| Svars (neto/bruto), kg | 37 / 41,5 |