## Мойка воздуха EHAW-6525

«Мойка воздуха» Electrolux EHAW-6525 эффективно увлажняет и очищает воздух в помещении создавая оптимальный и комфортный микроклимат для человека.

Мойка воздуха EHAW-6525

### Описание модели

«Мойка воздуха» Electrolux EHAW-6525 представляет собой современный увлажнитель, который, комбинирует мягкое и естественное увлажнение воздуха с уникальной технологией очистки воздуха от пыли, пылевых клещей, вредоносных спор и пыльцы.

Как известно, самые эффективные и экологичные технологии заимствованы у природы. Поэтому, создавая увлажнители, мы отталкивались от тех решений, которые подсказала нам сама природа. В «Мойках воздуха» процесс увлажнения максимально приближен к естественному, поэтому он является наиболее эффективным и полезным.

«Мойки воздуха» отличаются от ультразвуковых увлажнителей, т.к. кроме увлажнения они еще проводят и очистку воздуха при прохождении его через воду. Специальные диски внутри «мойки воздуха» омываются водой, частицы пыли притягиваются дисками, а потом смываются водой. Воздух, проходящий сквозь мойку, тем самым насыщается необходимой влагой и очищается водой, которая является своего рода природным фильтром. Благодаря этому «мойки воздуха» Electrolux не нуждаются в расходных материалах и сменных фильтрах.

Влажный и чистый воздух, благодаря этой уникальной системе приобретает естественную свежесть и мягкость, т.к. похожие процессы увлажнения происходят в природе, когда после дождя воздух становится свежее и чище.

В «мойках воздуха» Electrolux используется специальный ионизирующий стержень с серебряным напылением, который обеззараживает воду, убивая более 650 видов вредных бактерий.

Регулируемые ступени мощности позволяют использовать обычный режим для достижения максимальной интенсивности увлажнения и более щадящий, бесшумный и экономичный режим для работы в ночное время суток.

«Мойки воздуха» Electrolux также оснащены функцией отключения при недостаточном уровне воды. Благодаря этой функции вы можете не беспокоиться о необходимости выключения увлажнителя, который сам отключится при необходимости.

В «мойке воздуха» используется вместительный бак для воды ёмкостью — 7 литров, что позволяет работать увлажнителю более продолжительное время. Мощность прибора позволяет увлажнять и очищать воздух в обслуживаемом помещении общей площадью до 50 м2

«Мойка воздуха» выполнена в элегантном и современном дизайне терракотового цвета и хорошо впишется в любой даже в самый взыскательный интерьер.

### СРОК ГАРАНТИИ – 1 ГОД

### Характеристики

| Модель | EHAW-6525 |
| --- | --- |
| Объем бака для воды | 7 л |
| Потребляемая мощность | 20 Вт |
| Электропитание | 220 В/ 50 Гц |
| Производительность по увлажнению | от 500 г/ч |
| Габариты (ВхШхГ) | 410х330х320 мм |
| Площадь/объем обслуживаемого помещения | до 50 м2/ до 125 м3 |
| Вес | 6 кг |

| Modelis | EHAW-6525 |
| --- | --- |
| Ūdens bākas tilpums | 7 litri |
| Patērējamā jauda | 20 W |
| Elektrobtarošana | 220 W 50 Hz |
| Mitrināšanas ražība | No500 g/stundā |
| Izmēri (H*B*L) | 410х330х320 мм |
| Ieteicamais apkalpojošais laukums | Līdz 60 м2/ vai līdz 125m3 |
| Massa | 6 kg |