Описание

Electrolux EWH 15 S — электрический накопительный водонагреватель, созданный с применением самых современных технологических разработок. Небольшие размеры водонагревателя, позволяют легко вписать его в любое помещение.

Конструкция

Водонагреватель оборудован мощным нагревательным элементом (ТЭНом), что позволяет быстро нагреть воду. 
На передней панели прибора расположен терморегулятор, с помощью которого можно задать нужную температуру нагрева воды в диапазоне от 30 до 70°С.
Используя функцию экономного режима (положение «e»), вода будет нагревается до температуры 55°С. При этой температуре, образование накипи сводится к минимуму и позволяет снизить расход электроэнергии. 
Высокоэффективная теплоизоляция бака, выполненная из высококачественного и экологически чистого пенополиуритана, который помогает экономить электроэнергию, благодаря минимизации тепловых потерь.
Высокая надежность водонагревателя также достигается благодаря комплексной защиты от коррозии — Protect tank, которая включает в себя магниевый анод увеличенной массы и защитную мелкодесперсионную эмаль.
Защитная эмаль имеет высокую адгезивную способность, обеспечивает плотное прилегание к стенкам бака, что исключает возможность образования трещин и очагов каррозии.
Настоящее европейское качество, основанное на современных технологиях, совершенный дизайн водонагревателя и высокий уровень безопасности обеспечивает возможность надежной и стабильной работы.

Отличительные особенности

- терморегулятор,

- система «сухих», независимых ТЭН-ов

- температурный диапазон 30-70°С

- мелкодесперсионная эмаль

- антикоррозионные свойства

- магниевый анод увеличенной массы

- эффективная теплоизоляция

- защита от перегрева

- предохранительный клапан с возможностью слива

- вертикальный монтаж

- элегантный плоский дизайн

- длительный срок эксплуатации

Монтаж

Водонагреватель устанавливается вертикально и благодаря своей компактности легко разместится даже в самых небольших помещениях.

Применение

EWH 15 S широко используется в городских квартирах, офисах, на дачах и т.п. для быстрого и надежного решения проблем с горячей водой.